## Slide 1: CapacitaCCEE Associações - ABRACEEL
PLD Horário - Janeiro 2021
14 de janeiro/2021

## Slide 2: Agenda
O Preço de Liquidação das Diferenças (PLD)
Modulação de Contratos
O que muda a partir de Janeiro/21?
Considerações finais
Nosso objetivo é ajudá-los a entender as mudanças a partir da entrada do PLD Horário (Janeiro/2021).

## Slide 3
Preço de Liquidação das Diferenças

## Slide 4: Preço da Liquidação das Diferenças - PLD
As consequências de se fazer o melhor arranjo com as usinas disponíveis são:
O menor preço possível, devido às condições de fornecimento.
Segurança de atendimento a carga.
Custo Total
Custo Futuro
Custo Imediato
Usar Água
Hidrelétrica
Déficit de Energia
Usar térmicas
complementar
a geração hídrica
Vertimento

## Slide 5: Preço da Liquidação das Diferenças - PLD
Utilizado para valorar os volumes de energia comercializados no MCP (Mercado de Curto Prazo).
Publicado diariamente, para as 24 horas do dia seguinte, para cada um dos 4 submercados.
Tem como base o Custo Marginal de Operação – CMO.
É limitado por um valor Máximo Horário, um valor Mínimo Horário, e por um valor máximo diário, denominado PLD Máximo Estrutural (limitador da média diária do PLD).
No cálculo do PLD não são consideradas as restrições de transmissão internas à cada submercado, para que a energia comercializada seja tratada igualmente disponível
em todos os pontos de consumo.
Notes: Resolução Homologatória ANEEL nº 2.828/2020

## Slide 6: Limitadores do PLD Horário
Limitadores do PLD Horário (2021):
  PLD Mínimo Horário = R$ 49,77 /MWh
  PLD Máximo Horário = R$ 1.197,87 /MWh
  PLD Máximo Estrutural = R$ 583,88 /MWh
Os valores do PLD são limitados a um valor mínimo horário (PLD Mínimo Horário), a um valor máximo horário (PLD Máximo Horário) e um valor limite diário (PLD Máximo Estrutural).
Resolução Homologatória ANEEL nº 2.828/2020

## Slide 7: Preço da Liquidação das Diferenças - PLD
Levantamento dos principais fatores que influenciam o PLD (2014 a 2017):
49% das variações verificadas no PLD são ocasionadas pelas diferenças entre as afluências previstas e as verificadas.
  Peso elevado de variáveis incertas em sua formação.

## Slide 8: Operação de Curtíssimo Prazo
O modelo Dessem é alimentado diariamente com previsão de geração eólica, dentre outras dezenas de variáveis
Nas horas onde há excesso de geração mais barata (hidráulica, eólica, biomassa, solar) o preço tende a ser baixo
Nas horas onde os recursos baratos são escassos e com necessidade de despacho termelétrico o preço tende a ser mais alto
Tendência de acompanhar a demanda horária líquida, de cada submercado do SIN.

## Slide 9: Benefícios do preço horário
O modelo de curto prazo considera a previsão de carga semanal, discretizada em 3 patamares de carga (leve, média e pesada)
Já o Preço horário, calculado diariamente, utiliza a previsão diária da carga  mais aderente à carga verificada
Melhor representação da curva de carga
Melhor representação das fontes intermitentes
Novas oportunidades de negócio
Melhor representação de restrições operativas
Redução de Encargos

## Slide 10: Análise PLD Horário – Novembro (Encontro PLD 19/11/20)
Fonte: InfoPLD Novembro/2020.

## Slide 11: Benefícios do preço horário
O modelo de curto prazo considera a previsão de geração eólica com base na média de geração dos últimos 5 anos.
Já o Preço horário, calculado diariamente, utiliza a previsão diária da geração eólica  mais aderente à geração eólica verificada
Melhor representação da curva de carga
Melhor representação das fontes intermitentes
Novas oportunidades de negócio
Melhor representação de restrições operativas
Redução de Encargos

## Slide 12: Benefícios do preço horário
Estímulo ao Consumo
Desestímulo ao Consumo
  Resposta da demanda
  Armazenamento
  Bombeamento
Melhor representação da curva de carga
Melhor representação das fontes intermitentes
Novas oportunidades de negócio
Melhor representação de restrições operativas
Redução de Encargos

## Slide 13: Benefícios do preço horário
Melhor representação da curva de carga
Melhor representação das fontes intermitentes
Novas oportunidades de negócio
Melhor representação de restrições operativas
Redução de Encargos
Exemplo de acionamento gradativo da usina termelétrica, respeitando características de rampa de subida e decida, para acionamento nos momentos que a usina se encontra no mérito
Limites dinâmicos de intercâmbio, calculados em função do ponto de operação do sistema

## Slide 14: Benefícios do preço horário
Melhor representação da curva de carga
Melhor representação das fontes intermitentes
Novas oportunidades de negócio
Melhor representação de restrições operativas
Redução de Encargos
Com a entrada do Modelo DESSEM verificou-se reduções do ESS por Constrained-off devido a melhor representação das variações da carga líquida e as características operativas das usinas termelétricas, resultando em CMO/PLDs mais aderentes a realidade operativa do sistema.
Antes
Depois

## Slide 15: Processo de Contingência
A partir de Janeiro/21 o Preço de Liquidação das Diferenças é divulgado diariamente no Portal da CCEE até as 20h, de segunda a domingo.
Desabilitar Unit Commitment
PLD será o PLD do dia anterior (D-1), no caso de D e D-1 serem dias úteis
PLD será o CMO médio horário de cada submercado, desde que o CMO do DESSEM do ONS tenha sido publicado
PLD será o resultado do DECOMP da CCEE da semana operativa a qual o dia pertence
PLD será o CMO do DECOMP do PMO, ou sua revisão da semana operativa a qual o dia pertence
PLD será o resultado do 2º estágio do DECOMP da CCEE, desde que o dia D for referente ao 2º estágio do DECOMP divulgado na semana operativa imediatamente anterior

## Slide 16: Aplicação dos Limites
> Etapa 02: Preços horários respeitam o Limite Estrutural?
  Com os CMOs já ajustados de acordo com os limites, é preciso verificar se a média do dia é maior ou igual que o PLD Máximo Estrutural.
> Etapa 01: Preços horários respeitam os Limites Mínimo e Máximo?
  Com CMOs calculados, é preciso identificar, para cada hora, se esses valores respeitam os limites mínimo e máximo horário do PLD. Ajustar preço.
    Caso a média dos CMOs seja maior que o PLD Máximo Estrutural:
      Fator < 1: Nesse caso, os preços serão ajustados
    Caso a média dos CMOs seja igual ao PLD Máximo Estrutural:
      Fator = 1 : Nesse caso os preços se mantém iguais, nenhum ajuste se faz necessário
Cenário: Serão utilizados como base, os Custos Marginais de Operação calculados, para fins didáticos, referentes às 24 horas de 01 dia, e também os preços limites definidos pela ANEEL, para o ano de 2021.
PLD Mínimo: R$ 49,77 / MWh
PLD Máximo Estrutural: R$ 583,88 MWh
PLD Máximo Horário: R$ 1.197,87 / MWh
ITERAÇÃO

## Slide 17: Aplicação dos Limites
Hora | CMOh
1 | R$ 20,00
2 | R$ 110,00
3 | R$ 120,00
4 | R$ 200,00
5 | R$ 200,00
6 | R$ 250,00
7 | R$ 300,00
8 | R$ 330,00
9 | R$ 520,00
10 | R$ 560,00
11 | R$ 850,00
12 | R$ 870,00
13 | R$ 1.210,00
14 | R$ 1.210,00
15 | R$ 1.210,00
16 | R$ 1.350,00
17 | R$ 1.324,18
18 | R$ 1.324,18
19 | R$ 960,00
20 | R$ 920,00
21 | R$ 900,00
22 | R$ 800,00
23 | R$ 700,00
24 | R$ 520,00
MÉDIA | R$ 698,27
ITERAÇÃO 1 (i1) | 
Etapa 01 | Etapa 02
R$ 49,77 | R$ 42,66
R$ 110,00 | R$ 94,30
R$ 120,00 | R$ 102,87
R$ 200,00 | R$ 171,45
R$ 200,00 | R$ 171,45
R$ 250,00 | R$ 214,31
R$ 300,00 | R$ 257,17
R$ 330,00 | R$ 282,89
R$ 520,00 | R$ 445,76
R$ 560,00 | R$ 480,05
R$ 850,00 | R$ 728,65
R$ 870,00 | R$ 745,79
R$ 1.197,87 | R$ 1.026,86
R$ 1.197,87 | R$ 1.026,86
R$ 1.197,87 | R$ 1.026,86
R$ 1.197,87 | R$ 1.026,86
R$ 1.197,87 | R$ 1.026,86
R$ 1.197,87 | R$ 1.026,86
R$ 960,00 | R$ 822,95
R$ 920,00 | R$ 788,66
R$ 900,00 | R$ 771,51
R$ 800,00 | R$ 685,79
R$ 700,00 | R$ 600,06
R$ 520,00 | R$ 445,76
R$ 681,12 | --
  Com os CMOs ajustados, é preciso verificar se, a média de preços do dia, respeita o PLD Máximo Estrutural.
(Soma dos preços das horas do dia)
(nº de horas do dia)
Média i1 =
=
R$ 16.346,99
(24)
Média i1 =
R$ 681,12 / MWh
PLD Máximo Estrutural: R$ 583,88/ MWh
Maior
  Como a média de preços é maior que o PLD Máximo Estrutural, existe a necessidade de realizar novos ajustes (Fator < 1).
      Para proceder com os ajustes, multiplica-se os preços da coluna Etapa 01 (i1) x fator (i1), encontrando os preços da Etapa 02 (i1)
PLD Máximo Estrutural
Média de preços
Etapa 01 (i1)
Fator i1 =
R$ 583,88 / MWh
R$ 681,12 / MWh
=
=
0,857235

## Slide 18: Aplicação dos Limites
Hora | CMOh | ITERAÇÃO 1 (i1) | ITERAÇÃO 2 (i2) | ITERAÇÃO 3 (i3)
1 | R$ 20,00 | R$ 49,77 | R$ 49,77 | R$ 49,77
2 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 94,30 | R$ 94,25
3 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 102,87 | R$ 102,82
4 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 171,45 | R$ 171,36
5 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 171,45 | R$ 171,36
6 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 214,31 | R$ 214,20
7 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 257,17 | R$ 257,04
8 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 282,89 | R$ 282,74
9 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 445,76 | R$ 445,53
10 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 480,05 | R$ 479,80
11 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 728,65 | R$ 728,28
12 | R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 745,79 | R$ 745,41
13 | R$ 1.210,00 | R$ 1.197,87 | R$ 1.026,86 | R$ 1.026,33
14 | R$ 1.210,00 | R$ 1.197,87 | R$ 1.026,86 | R$ 1.026,33
15 | R$ 1.210,00 | R$ 1.197,87 | R$ 1.026,86 | R$ 1.026,33
16 | R$ 1.350,00 | R$ 1.197,87 | R$ 1.026,86 | R$ 1.026,33
17 | R$ 1.324,18 | R$ 1.197,87 | R$ 1.026,86 | R$ 1.026,33
18 | R$ 1.324,18 | R$ 1.197,87 | R$ 1.026,86 | R$ 1.026,33
19 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 822,95 | R$ 822,53
20 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | R$ 788,66 | R$ 788,25
21 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 771,51 | R$ 771,11
22 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 685,79 | R$ 685,44
23 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 600,06 | R$ 599,75
24 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 445,76 | R$ 445,53
Média | R$ 698,27 | R$ 681,12 | R$ 584,18 | R$ 583,88
Chart: 
PLD Min | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
PLD Max | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87
CMO Horário | 20 | 110 | 120 | 200 | 200 | 250 | 300 | 330 | 520 | 560 | 850 | 870 | 1210 | 1210 | 1210 | 1350 | 1324.18 | 1324.18 | 960 | 920 | 900 | 800 | 700 | 520
Iteração (i1) | 49.77 | 110 | 120 | 200 | 200 | 250 | 300 | 330 | 520 | 560 | 850 | 870 | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87 | 1197.87 | 960 | 920 | 900 | 800 | 700 | 520
Iteração (i2) | 49.77 | 94.3 | 102.87 | 171.45 | 171.45 | 214.31 | 257.17 | 282.89 | 445.76 | 480.05 | 728.65 | 745.79 | 1026.86 | 1026.86 | 1026.86 | 1026.86 | 1026.86 | 1026.86 | 822.95 | 788.66 | 771.51 | 685.79 | 600.06 | 445.76
Iteração (i3) | 49.77 | 94.2516 | 102.8172 | 171.362 | 171.362 | 214.1999 | 257.0379 | 282.7447 | 445.5311 | 479.8035 | 728.2758 | 745.407 | 1026.3327 | 1026.3327 | 1026.3327 | 1026.3327 | 1026.3327 | 1026.3327 | 822.5274 | 788.255 | 771.1138 | 685.4378 | 599.7518 | 445.5311
  O cenário apresentado é para fins exclusivamente didáticos.
Os dados necessários para reprodução da curva do PLD ajustada estarão disponíveis no site da CCEE, na página de preços.

## Slide 19: Planilha de simulação de aplicação dos limites

## Slide 20
A modulação de Contratos

## Slide 21: Contabilização e Liquidação do MCP
Dados de Entrada
Dados de Saída
Contabilização
Resultados
Liquidação
Financeira
Medição*
Contratos
PLD

## Slide 22: PLD Horário Submercado SE/CO – 12/01/2021
A partir de Janeiro/21 o Preço de Liquidação das Diferenças é divulgado diariamente no Portal da CCEE até as 20h, de segunda a domingo.

## Slide 23: PLD Sombra Submercado NE – 17/11/2020
A partir de Janeiro/21 o Preço de Liquidação das Diferenças é divulgado diariamente no Portal da CCEE até as 20h, de segunda a domingo.

## Slide 24: PLD Sombra Submercado SE/CO – 17/11/2020
A partir de Janeiro/21 o Preço de Liquidação das Diferenças é divulgado diariamente no Portal da CCEE até as 20h, de segunda a domingo.

## Slide 25: Impacto do PLD na Contabilização
Balanço Energético Horário x PLD Horário
240 MWh x R$ 200,00 = R$ 48.000,00
R$ 48.000,00
R$ 14.203,21
= 29,5%
(PLD Sombra do submercado SE/CO de 17/11/20)

## Slide 26: Impacto do PLD na Contabilização
Balanço Energético Horário x PLD
240 MWh x R$ 200,00 = R$ 48.000,00
R$ 48.000,00
R$ 961,04
= 2%
(PLD Semanal submercado SE/CO de 17/11/20)

## Slide 27: Modulação de Contratos
A modulação dos contratos deve ganhar mais relevância nas operações comerciais
Opções de Modulação
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .... ... 24
Horas
MWh
Flat: igual para todas as horas
Declarada: o agente escolhe os montantes para cada hora
Conforme o perfil de consumo: segue a curva do consumo
Conforme o perfil de geração: segue a curva da geração
Conforme MRE: de acordo com a curva do mecanismo
Limite Máximo
Limite Mínimo

## Slide 28: Limitadores de Modulação de Contratos
Limite Máximo
Limite Mínimo
  10 MWmédios
  (7.440 MWh)
Montante Médio
  De 50% a 150% do Montante Médio
Flexibilidade Mensal
  De acordo com o perfil de medição, de 70% a 130% do Montante Médio registrado
Modulação
Parâmetros do Contrato
  7 MWh
  13 MWh
  Limitadores de Modulação
  CCEAL - CliqCCEE
  Modulação de 7.440 MWh

## Slide 29: O simulador de cálculo dos limitadores de modulação

## Slide 30: Limitadores de modulação
  CCEAL modulado conforme a curva de medição, respeitando os limites

## Slide 31
O que muda em Janeiro/21?

## Slide 32: Contabilização e Liquidação do MCP
Registro de contratos de compra e venda
Coleta de medição de consumo e geração
Cálculo do Preço de Liquidação das Diferenças - PLD
Contabilização
Resultados e divulgação de informações
Liquidação Financeira
Atendimento ao mercado
Monitoramento dos agentes
Realização de leilões
Tecnologia e sistemas
Capacitação
Regras
Gestão de contas setoriais
Mensalmente
Mensalmente

## Slide 33: Ciclo de Procedimentos do MCP
MS+9du
MS+26du
MS+27du
Validação dos
Ajustes
Liquidação
MCP
Validação dos Contratos
MS+7du
Ajuste dos Montantes Contratados
MS+8du
Disponibilizar Dados de Medição para Coleta
MS+3du
Registro de
Contratos
MS+6du
Ajuste de
Medição
MS+4du
até MS+7du
MS+12du
Divulgação de dados
MS+12du
até MS+15du
Período de
Aporte GFIN
MS+17du
Ajuste de Contratos
de Vendas
MS+21du
Resultado da Contabilização
Registro
Contrato
Possível a consulta aos dados de modulação Declarada através: CliqCCEE e Plataforma de Integração*.
Dados de modulação podem ser consultados através:
CliqCCEE*
Download de Dados
DRI (Consulta Dinâmica)
Plataforma de Integração*
* Dados de modulação Declarada disponíveis para consulta antes de MS+9du.
Dado Final de Medição
Ciclo Mensal de Operação no MCP
- Flat
- Declarada*
- Conforme o perfil de consumo
- Conforme o perfil de geração
- Conforme MRE

## Slide 34
Considerações Finais

## Slide 35: Considerações Finais
É fundamental que os agentes façam uma análise da característica do seu Balanço Energético (BAL), mapeando riscos e oportunidades que podem surgir a partir da implementação do PLD Horário.
Modulação de Contratos deverá ser um parâmetro mais observado e de maior demanda, visto o potencial de risco associado ao resultado do MCP.

## Slide 36: Obrigado